## Slide 1: Claude Code 源码架构深度解析 — 报告概览
基于Claude Code npm包提取的4756个完整TypeScript源码文件分析
从全局架构、核心模块到设计原则全方位深度解析
提炼工业级AI Agent系统工程可复用实践经验

## Slide 2: 1 全局视角：CLI工具 vs Agent操作系统
代码规模：顶层超50个模块目录，utils/含564个文件，components/含389个文件
多入口设计：同一运行时支持CLI、MCP协议、SDK调用、IDE插件四种场景
fast-path分发逻辑：特殊场景零模块加载，只有通用场景才动态加载完整运行时
101个内置命令：既是用户交互控制面，也是插件和技能生态的入口

## Slide 3: 2 引擎：主循环与Prompt编排
请求处理完整链路：cli分发 → main初始化 → query主循环 → 迭代处理直到完成
query.ts状态机：1729行while(true)循环替代递归，避免长会话爆栈
流式工具执行：模型输出同时提前执行已完成工具调用，大幅缩短等待时间
Prompt缓存优化：静态内容前置+动态内容后置，利用API前缀缓存提升命中率
标准化行为规范：明确禁止模型过度设计和未授权修改，制度化保证输出稳定

## Slide 4: 3 工具系统：42个工具和治理流水线
完善Tool接口：包含执行、校验、权限、渲染等多维度方法，默认fail-closed策略
功能分类：文件操作、Shell执行、Agent调度、MCP集成、Web能力、用户交互六类
14步执行流水线：从找工具到后处理，每一步都有校验和治理
Speculative风险分类：BashTool提前异步分析风险，不阻塞主流程减少等待

## Slide 5: 4 多Agent体系：分工和调度
职责分离设计：内置6种专属Agent，每种只负责单一类型工作
Explore Agent：严格只读权限隔离，默认使用Haiku模型平衡速度和成本
Verification Agent：130行prompt强制找问题，实现实现者与验证者彻底分离
调度总控：1397行AgentTool.tsx处理多种Agent类型和调度场景
Fork缓存优化：继承主线程上下文保持字节一致，复用Prompt缓存
完整任务系统：支持5种任务类型，前后台可灵活转换，生命周期管理完善

## Slide 6: 5 安全层：权限、Hook和三层防护网
完整权限模型：27个文件实现，支持多模式、规则匹配和风险分类
Hook系统强大可控：支持三个执行时点，可修改输入、阻断流程、补充上下文
安全粘合规则：Hook不能绕过核心安全配置，settings deny优先级永远更高
三层防护架构：提前预判 → Hook策略 → 最终决策，三层互相不可绕过

## Slide 7: 6 生态：Skill、Plugin、MCP
Skill：带元数据的markdown工作流，17个内置技能，匹配到才注入上下文
Plugin：模型行为层面扩展，可修改prompt、增加工具、配置MCP，支持自动更新
MCP：同时提供工具注册和使用说明注入，让模型真正理解什么时候用工具
生态核心原则：必须让模型感知到自身当前拥有的扩展能力

## Slide 8: 7 上下文经济学：Token就是预算
四级压缩机制：从轻量到重量依次执行，轻量压缩达标就跳过重量压缩
Reactive兜底压缩：API 413错误触发紧急压缩，防循环设计保证每个turn只重试一次
Token预算系统：追踪输出用量，接近目标时提示模型继续，支持长任务运行
多项细节优化：按需注入、按连接注入、大结果持久化，全方位节省Token

## Slide 9: 8 产品化：从原型到产品
完整生命周期管理：解决任务续跑、脏状态清理、进程泄漏等"第二天"问题
Bridge系统：实现跨环境桥接，支持本地CLI控制远程、IDE集成运行时
全局状态统一管理：权限、连接、配置都在这里统一维护
完整终端UI：React+Ink构建TUI，支持弹窗、进度条、diff展示
可观测性：集成多种追踪方案，API调用成本全程统计

## Slide 10: 9 核心设计原则
不信任模型自觉性：好行为写进制度，比临场发挥稳定得多
拆分不同角色：至少把实现和验证分开，减少自我偏见
工具调用要有治理：模型说调就调中间也要多层校验检查
上下文就是预算：能缓存缓存，能压缩压缩，不浪费每一个Token
安全层互不绕过：任何一层都不能绕过另一层，保证整体安全
生态关键是模型感知：让模型知道自己有什么能力，扩展才能发挥作用
产品化在于处理第二天：解决好中断、清理、泄漏问题才能从Demo到产品

## Slide 11: 附录：核心文件索引
入口与主循环：cli.tsx、main.tsx、query.ts
工具与Agent：Tool.ts、toolExecution.ts、AgentTool.tsx、runAgent.ts
权限安全：permissions模块、toolHooks.ts
生态扩展：skills、plugins、mcp服务模块
上下文管理：compact压缩模块、tokenBudget.ts